## Slide 1: Travaux Pratiques Encadrés
En quoi la mesure des défauts optiques a-t-elle permis de les limiter ?
Par Anthony Boulanger, Alexis Czapski, Antoine Viot…
http://www.kenrockwell.com/nikon/28-50mm.htm
http://www.letsgodigital.org/fr/17288/olympus-zuiko-swd-objectifs/
http://www.ephotozine.com/article/olympus-e-5-digital-slr-review-15076
Notes: Première diapo

## Slide 2: Plan
Introduction : Rapide historique de l’appareil photo
I/ Les principaux défauts optiques
A) Aberration chromatique
B) Distorsion
C) Diffraction
D) Vignetage
E) Et les autres…
Conclusion
II/ Expériences
A) Aberration chromatique
B) Distorsion
C) Diffraction
D) Vignetage
III/ Limiter les défauts optiques
A) Aberration chromatique
B) Distorsion
C) Diffraction
D) Vignetage
Notes: Plan

## Slide 3
Introduction : Fonctionnement d’un appareil photo
Notes: Historique 1

## Slide 4
Introduction : « Zoom » sur l’objectif photographique
Schéma en coupe du 200-400 mm f/4G ED VR II de Nikon
Le Monde de la Photo n°42 (Janvier-Février 2012), p 67
Canon 400 mm f/2,8L IS II USM (vue schématique en coupe).
Lentilles en violet en fluorite (fluorure de calcium).
Le Monde de la Photo n°42 (Janvier-Février 2012), p 67
Doublet achromatique : limite les aberrations chromatiques
Notes: Objectif

## Slide 5
I/ Aberrations chromatiques
II/ Distorsions
III/ Diffraction
IV/ Vignetage
« Vous n’y avez jamais fait attention, mais dans dix minutes, vous ne verrez plus que ça ! »
Vous craignez le mal de mer ? Alors fuyez !!!
Art ou défaut ? Il faut choisir !
Attention les yeux ! On espère que vous avez de bonnes lunettes (ou à défaut de bons yeux) pour distinguer les détails !
Introduction : Les défauts optiques
Notes: AC 1

## Slide 6
Limiter les défauts optiques
Par la voie logicielle
- Automatique (débrayable) : DxO Optics Pro, Bibble Pro 5, etc…
- Manuel : Photoshop CS 5
- Traitement interne à l’appareil photo
Dès la prise de vue, en développant des optiques plus performantes
http://www.photoshopfreedownload.org/wp-content/uploads/2011/10/gx2u6hxsemewrw2fw8d498bv55jhhr6a.jpg
http://whatdigitalcamera.media.ipcdigital.co.uk/11133%7C0000034bf%7C5c4f_DxO-Optics-Pro-6.jpg

## Slide 7
I/ Aberrations chromatiques
Franges de couleur
Capteurs numériques très sensibles !
Notes: AC 1

## Slide 8
I/ Aberrations chromatiques (causes)
http://www.virusphoto.com/18-aberration-chromatique.html
Les trois raies de lumières ne sont pas nettes sur le même plan, créant ainsi des AC.
Variation de l’indice de réfraction des lentilles en fonction de la longueur d’onde
Les aberrations chromatiques peuvent être limitées par :
Combiner, et pas parfait
Filtre qui limite le spectre lumineux
Verre en fluorite (ou autre matière que le verre)
Doublets achromatiques
Ajouter image fluorite !!!
Notes: AC causes

## Slide 9
II/ Distorsion
http://www.monolympus.com/t15473-reserve-zuiko-8mm-f-35-fisheye
http://www.dxo.com/fr/photo/dxo_optics_pro/features/optics_geometry_corrections/distortion
Objectif « fish-eye »
Objectif grand-angle (GA) classique
Courbure des lignes droites

## Slide 10
II/ Distorsion
Distorsion en barillet
Distorsion en coussinet
Image parfaite
Distorsion complexe (en « moustaches »)
http://www.dxo.com/fr/photo/dxo_optics_pro/features/optics_geometry_corrections/distortion
http://www.dxo.com/fr/photo/dxo_optics_pro/features/optics_geometry_corrections/distortion
http://www.dxo.com/fr/photo/dxo_optics_pro/features/optics_geometry_corrections/distortion
http://www.dxo.com/fr/photo/dxo_optics_pro/features/optics_geometry_corrections/distortion

## Slide 11
II/ Distorsion (suite)
Diaphragme accolé à la lentille. Rayons déviés sans déformation
Diaphragme avant la lentille : inclinaison des rayons modifiée.
Distorsion en barillet
Diaphragme après la lentille : rayons déviés dans le sens inverse.
Distorsion en coussinet
Focales fixes (peu de lentilles)
Fermer le diaphragme (mais diffraction)
Logiciel (mais attention aux distorsions trop importantes)
INSERER IMAGE 25 PANCAKE
Limiter la distorsion

## Slide 12
III/ Diffraction
Diffraction = baisse du piqué avec fermeture du diaphragme
/!\ Photo de paysage
Meilleur du piqué entre f/5,6 et f/11.
http://i16.servimg.com/u/f16/11/20/51/87/image010.jpg

## Slide 13
III/ Diffraction
Plus le diaphragme est fermé, et plus le flux de lumière non diffracté diminue.
Conséquences de la diffraction
Effets dévastateurs (irrécupérable en PT)
Ne pas fermer le diaph à l’excès
Exemple : accentuation exagérée

## Slide 14
IV/ Vignetage
Assombrissement des coins de l’image
Un défaut optique ?
Concentre le regard

## Slide 15
IV/ Vignetage (causes)
Deux causes : mécanique ou optique
Vignetage mécanique (pare-soleil, filtre…)
Vignetage optique (angle d’incidence des rayons sur l’objectif)
http://www.photographie101.com/images/stories/image_vignettage.jpg

## Slide 16
IV/ Vignetage
Pare-soleil adapté
Pas plus de deux filtres sur un GA
1. Vignetage mécanique
2. Vignetage optique
Diaphragmer d’un ou deux crans
Par logiciels (mais risque de montée du bruit numérique peu esthétique)
IMAGES PARE-SOLEIL + FILTRES
IMAGE BRUIT !!!!!

## Slide 17
V/ Les autres
Le flare
Aberration de coma
http://3.bp.blogspot.com/_PdVl32nUaLs/SzxKc6CpTAI/AAAAAAAAAIo/_WtY3ZUkzrU/s320/outfocus10.jpg
Et bien d’autres encore…
http://www.monolympus.com/t16053-belle-froideur
Sauter expériences

## Slide 19
II/ Expériences
Introduction
Mire ISO 12233
Matériel testé : Réflex E-600 Olympus Objectif 14-54 mm f/2,8-3,5 Objectif 70-300 mm f/4-5,6 Compact Olympus XZ-1

## Slide 20
II/ Expériences
A) Aberrations chromatiques
ZD 14-54 mm f/2,8-3,5
Aberrations chromatiques :
4,5 pixels dans les angles
0,5 pixels au centre
AC présentes sur les angles :
Différences d’indices de réfraction des différentes couleurs selon l’angle d’incidence des rayons lumineux sur l’objectif.

## Slide 21
II/ Expériences
A) Aberrations chromatiques
ZD 70-300 mm f/4-5,6 @ 300 mm et f/4
Centre : 2 à 3 pixels
Angles : près de 7 pixels
Grossissement de 800 %

## Slide 22
II/ Expériences
B) Distorsion
1. Olympus Zuiko Digital 14-54 mm f/2,8-3,5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Distorsion_(optique)
14 mm :
100 * (- 0,5) / 31 ≈ - 1,6 %
54 mm :
100 * (- 0,3) / 43 ≈ - 0,70 %
Déformation en barillet à 14 comme à 54 mm

## Slide 23
II/ Expériences
B) Distorsion
42 mm :
100 * (- 0,1) / 42 ≈ - 0,24 %
14 mm :
100 * (- 1,2) / 43 ≈ - 2,8 %
2. Olympus Zuiko Digital 14-42 mm f/3,5-5,6
14 mm : Déformation plus importante que le 14-54
42 mm : Presque pas de distorsion

## Slide 24
II/ Expériences
B) Distorsion
158 mm :
100 * 0,2 / 42 ≈ 0, 46 %
70 mm :
100 * (- 0,1) / 43 ≈ - 0,24 %
3. Olympus Zuiko Digital 70-300 mm f/4-5,6
70 mm : Distorsion négligeable
158 mm : inversion en coussinet
(peu agréable à l’œil, mais classique des zooms télé)
300 mm : manque de recul !

## Slide 25
II/ Expériences
C) Diffraction
Mire ISO 12233
Chaque objectif : différentes focales et ouvertures fixes
Ouverture minimale – f/2,5 – f/3,5 - f/5,6 – f/8 – f/11 – f/16 – f/22
Grossissement de 200 % dans Bibble 5 Pro (photos côte-à-côte)
Meilleur du piqué entre f/5,6 et f/11…
Observations à l’œil nu (système DxO Mark coûtant plus de 100 €)

## Slide 26
II/ Expériences
C) Diffraction
1. Zuiko Digital 14-42 mm f/3,5-5,6
25 mm : f/4,7 - f/5,6 - f/8 – f/11 - f/16 - f/22
42 mm : f/5,6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22

## Slide 27
II/ Expériences
C) Diffraction
1. Zuiko Digital 14-42 mm f/3,5-5,6
Piqué le meilleur : f/8
http://motivs.lv/images/Lens/Lens_Olympus_Zuiko_14-42mm_F3.5-5.6_ED_EZ-1442.jpg
http://www.vandenborre.be/WEB/images/products/superzoom/olympus_e-450-14-42-40-150_8998760_1.jpg
Le 14-42...
Diffraction importante jusqu’à f/22

## Slide 28
II/ Expériences
C) Diffraction
2. Zuiko Digital 14-54 mm f/2,8-3,5
25 mm : f/2,8-f/3,5-f/5,6-f/8-f/11-f/22
54 mm : f/3,5-f/5,6-f/8-f/11- f/16-f/22

## Slide 29
II/ Expériences
C) Diffraction
2. Zuiko Digital 14-54 mm f/2,8-3,5
http://a.img-dpreview.com/news/0811/olympus/14-54mmII_cut.jpg
http://leedervillecameras.com.au/images/Camera%20Lens/olympus/Olympus%2014-54.jpg
Vue en coupe du 14-54
Piqué le meilleur : f/5,6
Diffraction (moins) importante jusqu’à f/22

## Slide 30
II/ Expériences
C) Diffraction
3. Olympus XZ-1 avec objectif i.Zuiko Digital 6-24 mm f/1,8-2,5
28 mm : f/1,8 - f/2,5 - f/3,5 - f/5,6 - f/8
112 mm : f/2,5 - f/3,5 - f/5,6 - f/8

## Slide 31
II/ Expériences
C) Diffraction
3. Olympus XZ-1 avec objectif i.Zuiko Digital 6-24 mm f/1,8-2,5
http://a.img-dpreview.com/news/1101/olympus/xz1/XZ1_RightSide_Black.jpg
Piqué le meilleur :
f/2,5 en GA
f/3,5 en télé
Diffraction forte à partir de f/5,6

## Slide 32
II/ Expériences
D) Vignetage

## Slide 33
II/ Expériences
D) Vignetage
Nous observons sur les captures d’écrans de Photoshop CS5 présentes sur l’écran précédent qu’il y a une diminution de la luminosité dans les angles (photo originale prise avec un 14-42).
La calculer, ou la mesurer fait appel à des moyens trop pointus pour nous…
À titre d’exemple :
À gauche, l’extrait du centre de la photo
À droite, celui de l’angle haut droit.
Cependant, nous pouvons voir des différences dans les couleurs RVB (RGB en anglais), différences qu’il nous est impossible d’interpréter, mais que voici :

## Slide 34
Conclusion
Les défauts optiques ont donc toujours existé, et, je pense, existeront encore longtemps : même si nous possédions la technologie pour construire des optiques parfaites, cette technologie ne serait pas appliquée immédiatement dans les appareils photos grand public (dans l’ordre d’apparition : Armée, Médecine, Professionnels, Amateurs fortunés, Amateurs…).
Les opticiens planchent donc sur ces optiques parfaites, à bas coût, qui pourraient dans quelques années équiper nos appareils photos, évidemment, mais aussi nos caméscopes, voire même nos téléphones portables…
Nous, qui avons travaillé plus de six mois sur le sujet, serons-nous ces opticiens ?
La question mérite d’être posée… ou pas !!!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Lens_Nikkor_50mm.jpg
Voir expériences

## Slide 35
http://2.bp.blogspot.com/_hrhg1n2KA3Y/SN0OFfHBb5I/AAAAAAAABbI/1fvbx4QXj7Y/s400/photographe.gif

## Slide 37
Introduction : « Zoom » sur l’objectif photographique
Sur le Canon 400 mm f/2,8L IS II USM (vue schématique en coupe à droite). Lentilles en violet en fluorite.
Chaque lentille corrige les aberrations des autres.
Le Monde de la Photo n°42 (Janvier-Février 2012), p 67
Nous voyons sur ce document Sony ci-contre que la forme des lentilles a aussi son importance. Il y a souvent, maintenant, des lentilles asphériques dans les objectifs, et de plus en plus (leur coût se réduit). Ces lentilles asphériques n’ont pas la même vergence sur toute leur surface, et peuvent ainsi faire en sorte que l’image se forme nettement. Sans elles, on distinguerait plutôt une tache informe qu’une image nette…
Le Monde de la Photo n°42 (Janvier-Février 2012), p 69
Notes: Objectif 2

## Slide 38
I/ Les principaux défauts optiques
Depuis qu’il y a des appareils photographiques, et donc des objectifs, il y a des défauts optiques, que les opticiens tentent de réduire. Nous nous sommes intéressés à ces défauts, et nous nous sommes concentrés sur les plus connus (qui sont aussi les plus facilement démontrables avec notre matériel amateur) : les aberrations chromatiques, les distorsions, la diffraction, et le vignetage.
http://photosyok.com/wp-content/uploads/2010/05/full_system_lenses.jpg
http://www.pma-show.com/news_images/00151_olympus_zuiko_lenses.jpg
Notes: AC 1