## Slide 1: Pesage Lorrain Continu et Discontinu
Projet PLCD
www.plcd.fr
Maxime DUBY
Notes: Sommaire
Presentation en 3points
Présentation de l’entreprise
Présentation des équipements
Présentation du projet

## Slide 2: Sommaire
Présentation de l’entreprise
Présentation des équipements
Présentation du projet
Notes: Presentation de l’entreprise
Date de creation, sa structure, les produits qu’elle propose et son secteur d’activité, et son implantation geographiquie
Présentation des équipements
Présentation du projet

## Slide 3: Présentation de l’entreprise

## Slide 4: Présentation de l’entreprise
    Crée en 1984
    Moins de 20 salaries
    Développe des produits de pesage industriels
    Destinés aux professionnels
    Située à Saint Julien les Metz
Notes: Développe, vend et installe des produits de pesage industriels comme des ponts bascule et des tremies pour les entreprises
Deux exemples de pesages ou sont utilisés ses produits.

## Slide 5
Exemple de pesage statique
Notes: Pesage de trémies/citernes
Dans ce cas, on recherche l'information de poids au remplissage ou à la vidange. Précision obtenue +/-0,05%

## Slide 6
Exemple de pesage DYNAMIQUE
Notes: Tri pondérale
Dans le cadre des normes qualité, le poids des emballés doit rester compris dans une fourchette très précise (+/-1%)
Un traitement informatique permet deconnaître les dispersions de poids de toute la production.
Problematique

## Slide 7: Problématique
  Actuellement pour se connecter aux appareils de pesage, un technicien doit relier directement un ordinateur portable au système de pesage, l’indicateur « BASIA 3 » en l’occurrence.
Notes: 3 contraintes :
Contrainte environnementale
Contrainte économique
Contrainte matérielle

## Slide 8: Contraintes
  L’ensemble doit fonctionner en industriel, mais peut être accueilli dans le boitier du BASIA 3
  La nouvelle configuration ne doit induire aucune modification du matériel actuel et donc aucun surcout de celui-ci
  Le développement doit se faire sur Windev qui est le framework utilisé chez PLCD.
Notes: Contrainte environnementale
L’ensemble doit fonctionner en industriel, mais peut être accueilli dans le boitier du BASIA 3
Contrainte economique
La nouvelle configuration ne doit induire aucune modification du matériel actuel et donc aucun surcout de celui-ci
Contrainte materielle
Le développement doit se faire sur windev qui est le framework utilisé chez plcd.

## Slide 9: Solution proposée
Il faut s’adapter aux possibilités de raccordement de chaque entreprise.
Pour cela souhaitons donc proposer deux types de connexions possibles.
Notes: Connexion RTC et WAN

## Slide 10: Connexion RTC

## Slide 11: Connexion WAN
Notes: Presentation des equipements

## Slide 12
Présentation des équipements

## Slide 13
Accès par protocole modbus
Un afficheur de débit, poids et vitesse.
Un clavier 20 touches
Notes: touches Pour calibrer, contrôler, remettre à zero
Composer de 3cartes :
1 carte d’alimentation
1 carte de programmation
1carte pour l’affichage
Windev

## Slide 14: Windev
Utilisation simple avec fonctions déjà enregistrées, des assistants de configuration qui génèrent une petite partie de code.

## Slide 16: Découverte du W-Langage
Notes: Presentation du projet

## Slide 17: Présentation du projet
Notes: Repartition des taches

## Slide 18: Répartitions des taches
Création et gestion « BaseClient »
Choix du système à connecter en fonction du client
Connexion au système distant par Ethernet
LAVAUX Mathieu :
DUBY Maxime :
Affichage des données distantes
Modifications des données distantes
Connexion au système distant par RTC
Notes: Extrait de la documentation technique

## Slide 19: Extrait de la documentation technique
Notes: Principe d’envoi de la trame de lecture pour

## Slide 20: Description de la trame d’envoi
Notes: Traduire en wlangage

## Slide 21
Procédure de lecture de la trame
Notes: Commande hayes

## Slide 22: Commandes Hayes
Ces commandes permettent de dialoguer directement avec le modem par le port COM du PC. Ces commandes s’appellent également commandes AT car elles sont toutes précédées des caractères AT.
Notes: Traduire en wlangage

## Slide 23: Traduction en WLangage
Notes: Interface du programme

## Slide 24
Interface du programme