## Slide 1
Les moteurs « exotiques »

## Slide 2
SOMMAIRE
Rappel des organes moteur
Le moteur Diesel
Le moteur 2 temps
La turbine à gaz
Le moteur Wankel
Le moteur Stirling

## Slide 3
Rappel des organes moteur
Culasse
Piston
Bielle
Volant moteur
Carter d’huile
Chaîne de distribution
Carter de distribution
Arbre à cames

## Slide 4
Rappel des organes moteur
Soupape
Bloc-cylindres

## Slide 5
Le moteur Diesel

## Slide 6
Le moteur Diesel
Avantages
Carburant moins cher
Peu fonctionner avec de l’huile végétale : en complément ou complètement, à condition de modifier le système d’admission du fait de la viscosité de l’huile (cependant plus polluant)

## Slide 7
Le moteur Diesel
Inconvénients
Pièces plus chères
Nécessite un temps de préchauffage au démarrage

## Slide 9
Le moteur 2 temps
Admission et Compression
Explosion
Echappement et admission

## Slide 10
Fonctionnement 2 temps
Synthèse
1° Compression et combustion
2° Admission et échappement

## Slide 11
Moteur 2 temps
Avantages
Moteur plus compact donc plus léger
Moins de pièces mises en œuvre
Moteur plus simple à entretenir

## Slide 12
Moteur 2 temps
Inconvénients
Usure prématurée des segments et du piston
Ajout d’huile avec l’essence
Compatibilité aux normes anti-pollution

## Slide 14
La turbine à gaz

## Slide 15: Avantages
Rendement de 25 à 35 % mais pouvant être augmenté en utilisant la chaleur des gaz d'échappement pour produire de la vapeur dans une chaudière par exemple
Coûts de maintenance inférieurs au moteur classique
Moteur léger -> puissance massique élevée (d'ou utilisation dans aéronautique)

## Slide 16: Inconvénients
Ne fonctionne correctement qu‘à haut régime
Très cher
Encombrement important
Rendement correct impossible avec des variations de charge et de régime qui sont trop importantes et trop rapides (d'ou la non utilisation dans les véhicules terrestres)

## Slide 17: Moteur rotatif (Moteur Wankel)

## Slide 18: Avantages
Silencieux
Compact
Cinétiquement plus intéressant

## Slide 19: Inconvénients
Rendement moins bon que sur un moteur classique (30% au lieu de 35 ou 40%)
Fiabilité un peu moins bonne
Entretien coûteux (car main d’œuvre qualifiée requise)
Peu de frein moteur

## Slide 20: Moteur stirling