## Slide 1: Installation cave a pied sur 5008 non équipé d’origine

## Slide 2
Matériel
eclaireur ref 6362N6 x2
porte clip 2 voies 1,5 ref 6541T0 x2
Clip faisceau ref 6541E6 x2
Clip faisceau ref 6541E67x2
Clip faisceau ref 6541N5 x1

## Slide 3: Câblage a réaliser

## Slide 4: La prise qui nous intéresse la 20 voies rouge connecteur 1derriere la trappe accès fusible sous le volant

## Slide 5: Repiquer le +12v sur le connecteur 1 de cette prise avec le clip faisceau 6541N5

## Slide 6: Pour la masse moi j’ai préféré me reprendre sur la caisse sous la console afin de ne pas abimer le faisceau d’origine de la voiture

## Slide 7: Les clips 6541E7 sont pour le porte clip coté conducteur afin de pouvoir sertir les fils arrivé +12v et départ vers cave a pied passager idem pour la masse
L’eclaireur en photo n’est pas le 6362N6 pas encore dispo au moment du tuto

## Slide 8: Le cable vers le cote passager passe dans la console

## Slide 9: reste plus qu’a brancher les éclairages et c’est fini fonctionnement comme d’origine.
Pour le branchement porte clip 2 voies la masse en 2 et le +12v en 1 pour
etre comme d’origine mais pas obligatoire.
Merci a eNeolite pour son aide