## Slide 1
INTRODUCTION
2. Principes généraux

## Slide 2: Organizarea generala a panourilor de iesire
Principiile aplicate sunt inspirate de modelul elvetian
VERDE = autostrada ALBASTRU = DN DJ. ( Atât PE autostrada cât si SPRE autostrada )
Simplu – Usor de retinut - Sistematic
La 2000 m, panou indicând numele localitatii + numarul iesirii . ALBASTRU = iesirea spre DN / DJ
La 1000 m
  Se indica numele urmatoarei iesiri . VERDE = autostrada
  Se indica maximum 4 localitati mai mici din vecinatate sau mai îndepartate, dar mai importante, deservite de catre iesire. ALBASTRU = iesirea spre DN / DJ
  (la nivelul BRETELEI de iesire, poat fi utilizat un numar mai important de destinatii spre stânga sau spre dreapta )
La INCEPUTUL zonei de decelerare,
  Rapel cu nr. Iesirii + rapel cu localitatile din vecinatate deservite. ALBASTRU = iesire spre DN / DJ
In spatiul de teren ce separa autostrada de breteaua de iesire, Nr. + Iesire + sageata. ALBASTRU = iesire spre DN / DJ
+/- 1 km dupa iesire, principalele orase, maximum 5, situate pe raza autostrazii, spre aval. VERDE
AUTOSTRADA - SEMNALIZARE

## Slide 3: Organisation générale des panneaux de sortie
Les principes appliqués sont inspirés du modèle suisse
VERT = autoroute BLEU = DN DJ
Aussi bien SUR l’autoroute que VERS l’autoroute.
Simple – Facile - Systématique
à 2000 m1, panneau indiquant le nom général de la sortie + le numéro de la sortie. BLEU = sortie vers DN / DJ
À 1000 m1,
  Indication du nom général de la prochaine sortie. VERT = autoroute
  Indication de maximum 4 localités PROCHES, ou plus éloignées mais importantes, desservies par la sortie. BLEU = sortie vers DN / DJ
  ( au niveau de la BRETELLE de sortie, un nombre plus important de destinations vers la gauche ou vers la droite peut ensuite être utilisé )
Au DEBUT de la zone de décélération,
  Rappel du N° de sortie+ rappel des localités proches desservies. BLEU = sortie vers DN / DJ
Au niveau du terre plein séparant autoroute de bretelle de sortie, N° + Iesire + flèche. BLEU = sortie vers DN / DJ
+/-1 km après la sortie, principales villes, maximum 5, se situant dans le rayon de l’autoroute, vers l’aval. VERT
AUTOSTRADA - SEMNALIZARE

## Slide 4
AUTOSTRADA - SEMNALIZARE
GENERAL INFORMATIONS
35
Dobra
Exit number
Exit name
Distance until the beginning of de deceleration zone
DN / DJ Nr
68A
Pentru TOATE panourile – de verificat / corectat !
Ilia
Dobra
Ohaba
1000 m
Ilia = next exit, iesirea urmatoare
Green Verde = autostrada
Blue Albastru = DN / Dj
68A
2000 m

## Slide 5: AUTOSTRADA - SEMNALIZARE
Panoul se afla la 1 km dupa iesire - Distante de calculat pâna în centrul orasului.
Distantele indicate sunt estimate – de corectat !
Dobra
Ohaba
68A
At the beginning of the deceleration zone
Iesire
41
At the separation between the highway and the deceleration lane
E673 A1
Bucuresti 428 km
Sebes 91 km
Orastie 60 km
Hunedoara 47 km
Deva 33 km
European E number followed by national A number
41

## Slide 6
Satu Mare
Debrecen
Salonta
Bekescaba
Arad Nord
Directie Oradea
Acest panou N+1 este amplasat +/- 250 m dupa panoul N ; el vine în completare.
El furnizeaza informatiile necesare privind destinatiile importante deservite de catre E671 A7 Oradea.
El evita supraîncarcarea panoului N.
.
Directie Bucuresti
Sibiu
Sofia
Turnu S
Belgrad
Timisoara
This panel N+2 is placed +/- 500 m1 after the panel N and completes it. It provides information on major destinations served by E671 A1 A7 Bucuresti. This avoids overloading the panel N.
Rappel : si la ville est desservie par un aéroport, ce dernier est systématiquement renseigné
If a city has an Airport, this one is indicated on the highway panels
Rapel : daca orasul este deservit de un aeroport, acesta din urma este sistematic afisat.
Aeroportul

## Slide 7
Iesire Sibiu
Sb Vest Sura Mica
Sb Nord Medias
Sb Centru
Sb Est Agnita
Sb Sud Selimbar
3 km
10 km
14 km
15 km
20 km
En Hongrie, aux abords des grandes villes, un panneau informe les automobilistes sur les sorties les desservant et leur situation par rapport à un plan général de la ville concernée. En général, à 120 km, les indications sont trop petites et peu visibles pour être véritablement exploitables. Je retiens l’idée mais je supprime le plan de la ville et les indications des lieux des sorties.
In Hungary, in approach of important cities, a panel informs the automobilists about the exits deserving the city and their situations on a map representing the city.
Unfortunately, at 120 km / hour, the indications are too small to be really useful. I keep the idea but I delete the map.
In Ungaria, în apropierea marilor orase, un panou informeaza automobilistii asupra tuturor iesirilor care îi deservesc si localizarea lor raportata la un plan general al orasului respectiv. In general, la 120 km indicatiile sunt prea mici si prea putin vizibile pentru a putea fi cu adevarat exploatabile. Retin ideea, dar suprim planul orasului si indicatiile localizarii iesirilor.
E81 x E68
E 81 A1
E 68 A9
Bucuresti
Pitesti
Râmn Vâlcea
Talmaciu
2000 m
Brasov
Fagaras
Sighisoara
Avrig
2000 m
Intégration des prochaines sorties
Panneaux transversaux ( ici au dessus de l’autoroute.)
Les prochaines sorties, Talmaciu et Avrig, sont intégrées.
The next exits, Talmaciu A1 and Avrig A9, are integreted
in the panels.
Iesirile urmatoare, Talmaciu A1 si Avrig A9, sunt identificate pe acest panou

## Slide 8
VARIANTES
Buts des variantes
a ) limiter la taille des panneaux, particulièrement en hauteur.
b ) éviter de surcharger les panneaux avec des informations qui ne sont pas absolument indispensables.
Purposes of the variants
a ) to limit the size of the panels, particulary in height.
b ) to avoid overloading the panels with informations wich are not absolutely essential.

## Slide 9
Pecica
7
2000 m
54
Panel 1 – Exit
Pictogramme de sortie
Exit number
Facultatif - Optional

## Slide 10: Arad E68 x E671
Pecica
Turnu
Bettonya
Curtici
1000 m
709J
7
H
709J
Panel 2 – Variante A to Exit
Facultatif - Optional
Distance + Arrow UP

## Slide 11: Arad E68 x E671
Pecica
Turnu
Bettonya
Curtici
1000 m
H
Distance + Arrow UP
Panel 2 – Variante B to Exit

## Slide 12
Pecica
Turnu
Bettonya
Curtici
709J
7
H
709J
45
Arrow UP
Facultatif - Optional
Panel 3 – Variante A to Exit

## Slide 13
Pecica
Turnu
Bettonya
Curtici
709J
7
H
45
Panel 3 – Variante B to Exit

## Slide 14
Pecica
Turnu
Bettonya
Curtici
H
45
Panel 3 – Variante C to Exit

## Slide 15
Panel 4 - NO Variante to Exit

## Slide 16
Bucuresti 572 km
Turnu Severin 276 km
Oradea 135 km
Timisoara 72 km
Arad 22 km
A1
E68
Panel 5 – Exit
Notes: Distances à contrôler

## Slide 17
Highways Interchanges
Echangeurs autoroutiers

## Slide 18
Interchange, panel 1
E 68 x E 671
A1 x A7
ARAD West
2500 m

## Slide 19: Interchange, panel 2
E 671 A7
Oradea
Arad
2000 m
2000 m
A7
Bucuresti
Timisoara
Arad Centru
2000 m
Iesirile urmatoare, ARAD Vest si ARAD Centru sunt identificate pe acest panou
Vest
Centru
ZI Vest
E671
A7
E671
E68
A1
A7
Bridge height

## Slide 20: Interchange, panel 3 - variante
E 671 A7
Oradea
Arad
1000 m
2000 m
A7
Bucuresti
Timisoara
Arad Centru
1000 m
Iesirile urmatoare, ARAD Vest si ARAD Centru sunt identificate pe acest panou
Vest
Centru
ZI Vest
E671
A7
E671
E68
A1
A7
Bridge height

## Slide 21
Interchange, panel 4
E 68 x E 671
A1 x A7
ARAD West

## Slide 22
E 671 A7
Oradea
Arad
2000 m
A7
Bucuresti
Timisoara
Arad Centru
Vest
Centru
ZI Vest
E671
A7
E671
E68
A1
A7
Bridge height
Sud
Interchange, panel 5 - variante

## Slide 23
Fin